ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022

Zaprojektowanie oraz wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej wraz z dostawą

- ZAMAWIAJĄCY

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

REGON: 000145112, NIP: 5860012873

tel.: 58 558 64 02, e-mail: biznes@umg.edu.pl

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej wraz z dostawą.

Ponadto zawiadamia się, iż:

      - Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności,

      - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CPV:

- 44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej wraz z dostawą.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- Przygotowaniu i zaprezentowaniu projektu prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej ze stali konstrukcyjnej.

- Wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej ze stali konstrukcyjnej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedstawionymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi konstrukcji ww. wiaty:

- Wykonanie skrzyni o wymiary: 3000 x 550 x 400 mm, blacha o grubości 2 mm, ze stali konstrukcyjnej. Skrzynia będzie przeznaczona do montażu magazynu energii oraz aparatury energoelektronicznej, a także kontrolno-pomiarowej. Wykonana skrzynia będzie posiadała płytę dzielącą w połowie długości skrzyni. Płyta dzieląca komory w skrzyni będzie posiadała przewiert na okablowanie, przygotowane otwory do montażu czterech gniazd sieciowych 230V/50Hz. Miejsce montażu gniazd zostanie ustalone z Zamawiającym. Skrzynia będzie osadzona na szkielecie wykonanym z profilu pustego zamkniętego o wymiarach 30 x 30 mm, grubość ścianki 2 mm.

- Wykonanie dwóch stalowych słupów będących podstawą do zadaszenia, z profilu zamkniętego o wymiarach 100 x 100 x 2300 mm, grubość ścianki profilu 3 mm. W jednym z profilów mają zostać wykonane przewierty do kanału kablowego na wysokościach ustalonych z Zamawiającym. Zakres tego działania obejmuje także wykonanie podstaw montażowych do każdego słupa w celu zakotwienia całej konstrukcji wiaty fotowoltaicznej, podstawa do słupów podporowych zostanie wykonana ze stali konstrukcyjnej o grubości 10 mm.

- Wykonanie zadaszenia wiaty, które jest jednocześnie podstawą do zamontowania czterech ogniw fotowoltaicznych o wymiarach 2120 x 1052 ± 2 mm x 40 ± 1 mm każde. Pełne zadaszenie będzie miało powierzchnię równą około 9,116 m2. Panele fotowoltaiczne będą dostarczone przez Zamawiającego. Panele fotowoltaiczne będą montowane w późniejszym czasie i będą ułożone dłuższym bokiem obok siebie, a całe zadaszenie będzie złożone z kilku części montowanych ze sobą w celu łatwego transportu konstrukcji zadaszenia. Wymiary całego zadaszenia nie powinny przekroczyć 4300 x 2120 mm. Konstrukcja zadaszenia ma zostać wykonana z profili pustych zamkniętych o wymiarach 40 x 20 mm, grubość ścianki profilu 2 mm. Zadaszenie będzie posiadało poprzeczkę usztywniającą wykonaną z profilu pustego zamkniętego o wymiarach 100 x 100 x 4300 mm, grubość ścianki 3 mm. Zadaszenie wiaty będzie zamontowane na stałe pod kątem 15° do słupów podporowych konstrukcji wiaty fotowoltaicznej.

- Wykonanie powłoki antykorozyjnej całej konstrukcji wiaty fotowoltaicznej metodą proszkową. Malowanie całej konstrukcji wiaty fotowoltaicznej metodą proszkową, kolorem RAL7016 (Antracyt).

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

1. Wykonawca posiada doświadczenie merytoryczne, wiedzę i kwalifikacje w przedmiocie zamówienia.

2. Wykonawca dysponuje wystarczającym zapleczem technicznym i materiałowym zapewniającym możliwość zrealizowania zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że jego sytuacja ekonomiczna

i finansowa pozwala na prawidłową i terminową realizację zobowiązania wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca realizuje usługę pod nadzorem i kierownictwem Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zostanie to potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do formularza ofertowego

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia to 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Adres i szczegóły dostawy przedmiotu zamówienia:

Wydział Elektryczny/ Katedra Elektroniki Morskiej

Uniwersytet Morski w Gdyni

Morska 81/87, 81-225 Gdynia

tel. +48 508 638 621 e-mail: p.ptak@we.umg.edu.pl

Warunki płatności:

a) Podstawą rozliczenia będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.

b) Płatność odbędzie się w dwóch transzach:

-  50% wartości usługi za przygotowanie projektu konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej,

- 50% wartości usługi za wykonanie i dostarczenie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej.

c) Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza elektroniczną wersję faktury VAT.

d) Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przesłać ofertę, na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Sposób przygotowania oferty obejmuje sporządzenie oferty w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dokumentacja powinna zawierać datę sporządzenia oferty i być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, w tym celu do oferty powinny zostać załączone:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b. pełnomocnictwo (jeśli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań pok. C-204/C-205) lub mailowo na adres: biznes@umg.edu.pl  do 04.05.2022 r. do godziny 15:15.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem wysyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje termin wpływu do Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań, pokój C-204/C-205.

- Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę, o czym zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.

- W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii.

- Złożenie przez oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

- KRYTERIA OCENY OFERT

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

Kryterium wyboru - Cena 100pkt

Prosimy o podanie ceny brutto.

- Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

Do realizacji zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie poprzez wysłanie informacji do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub powtórzyć proces zbierania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy (o ile Zamawiający taką przewidział) na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę Oferenta.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, gdy:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni, przy ulicy Morskiej 81-87. U administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl).

- Pani/Pana dane osobowe lub osób, którymi się Pani/Pan posługuje są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż jest to niezbędne do prowadzenia ww. postępowania i późniejszego wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną. Przetwarzanie ww. danych osobowych – w przypadku zawarcia umowy będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na podstawie innych aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych związanych z obliczeniem, poborem lub odprowadzeniem podatków lub innych należności publicznoprawnych.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy oraz podmioty zewnętrzne.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

- KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: biznes@umg.edu.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego Nr 8/2022

……………….…, dnia………………….

…………………………………….

Nazwa (firma)/Imię i nazwisko, Adres oferenta

…………………………………….

Telefon kontaktowy / osoba do kontaktu:

…………………………………….

NIP (jeśli dotyczy):

…………………………………….

REGON (jeśli dotyczy)

Dla:

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

# oferta

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty 8/2022 deklaruję, co następuje:

- Pragnę złożyć swoją ofertę na zaprojektowanie oraz wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej wraz z dostawą.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę ……………….…………………  PLN (brutto),

słownie: ………………………………………………………………………………..PLN,

- która zawiera podatek VAT w obowiązującej stawce w wysokości ............%

- która zawiera wszystkie składki ZUS, w tym ZUS zakładu pracy *

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego nr 8/2022 i uznaję się za związanego określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

*niepotrzebne skreślić

__________________________

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego Nr 8/2022

……………….…, dnia………………….

……………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………….. (adres zamieszkania)

……………………………….. (dane kontaktowe)

……………………………….. (pesel)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………............................…………., oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami udziału w konkursie ofert nr 8/2022 (zapytanie ofertowe) ogłoszonym przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz akceptuję ich treść.

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zlecenia. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

__________________________

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego Nr 8/2022

UMOWA

zawarta w Gdyni dnia .................................... pomiędzy:

Uniwersytetem Morskim w Gdyni z siedzibą przy ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, posiadającym numer NIP 586-001-28-73, posiadającym numer REGON: 000145112, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,

a

……….. z siedzibą w ………….. przy ul. ……………, ….-…... ……………., ………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….., posiadającą numer NIP ………………….., reprezentowaną przez:

……………….. – ………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

została zawarta umowa o następującej treści [Umowa],

§1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty  fotowoltaicznej szczegółowo określnej w specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej załącznik nr 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, kwalifikacje, sprzęt i doświadczenie do wykonania Umowy wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją przedmiotu umowy lub przekazaną specyfikacją funkcjonalno-techniczną, Strony będą się konsultowały drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 9 ust. 1 i ust. 2, celem należytego wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- Strony ustalają, iż konsultacje, o których mowa w ust. powyżej będą realizowane przez cały okres trwania Umowy.

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oferta,

- Załącznik nr 2 –  Specyfikacja funkcjonalno-techniczna dla wykonania prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej

- Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 2 Zobowiązania Stron

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2, załączniku nr 2 do Umowy oraz we współpracy w formie konsultacji z Zamawiającym, jak określono w  § 1 ust. 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z harmonogramem wskazanym poniżej:

- I etap do 1 tyg. od zawarcia Umowy – przygotowanie i przedstawienie projektu prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej określonej w specyfikacji funkcjonalno-technicznej;

- II etap do 6 tyg. od zawarcia Umowy - wykonanie i dostawa prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej określonej w specyfikacji funkcjonalno-technicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia na piśmie uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu efektów prac w ramach każdego z etapów opisanych w ustępie 2 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia poprawek w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że informacje dotyczące przedmiotu Umowy  będą przekazywane pomiędzy Stronami drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w niniejszej umowie, w szczególności informacje dotyczące akceptacji wykonanych prac i zgłaszania zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego  przedmiot Umowy zostaje objęty gwarancją przez okres 1 rok, której termin rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, usterek, błędów w wyglądzie w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotnie przedmiotu zamówienia, poprzedzonego zawiadomieniem wraz z opisem usterki drogą mailową.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie naprawy w okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w ramach wynagrodzenia określonego przez Strony w § 4 ust. 1.

§ 3 warunki odbioru projektu

      - Strony zgodnie postanawiają, że odbiór przedmiotu Umowy nastąpi protokolarnie po wykonaniu przez Wykonawcę prac w ramach każdego  z etapów opisanego w § 2 ust. 2, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

      - Odbiór, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje odpowiednio projekt prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej  oraz wykonanie i dostawę prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej.

§ 4 Wynagrodzenie i zasady płatności

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości brutto ............ zł (słownie złotych: .........................00/100), w tym należny podatek VAT ……………………….. zł (słownie złotych: ……………..… 00/100).

- Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie za wykonanie projektu, koszty wprowadzanych poprawek, gwarancję oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego ogółu praw wyłącznych oraz wszelkich przenoszalnych innych uprawnień do dóbr niematerialnych mogących powstać w związku z wykonaniem umowy.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie wypłacone w częściach za każdą cześć przedmiotu Umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, jak poniżej:

- I transza - ............. zł brutto, co stanowi 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, po zakończeniu I etapu określonego w harmonogramie w § 2 ust. 2 pkt. a do dn. ………………;

- II transza - ............. zł brutto, co stanowi 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, po zakończeniu II etapu określonego w harmonogramie w § 2 ust. 2 pkt. b do dn. ……............

- Protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający bezusterkowe wykonanie prac stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi po zakończeniu usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do czternastu (14) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5 Kary umowne

- W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w wypadku niezachowania terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 lub 4 Umowy.

- W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak zapłaty w wyżej wskazanym terminie uprawnia Zamawiającego  do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 6 Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są i pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę niewynikające z realizacji Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji przekazanych przez Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nie przekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:

  - informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy,

  - informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Prawa autorskie

- Wszelkie wyniki działalności Wykonawcy powstałe podczas wykonywania Umowy stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszystkie majątkowe prawa autorskie do projektu i konstrukcji będącego wynikiem prac Wykonawcy, i może on nimi swobodnie rozporządzać, jak też zobowiązuje się do wyrażenia przez autora (lub autorów) projektu zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 przenosi na rzecz Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy ogół majątkowych praw autorskich do wyników prac  stworzonych i dostarczonych w związku z realizacją Umowy.

- Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz następujące pola eksploatacji obejmujące prawo do:

a.	wykorzystania wyników prac do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych bez jakichkolwiek ograniczeń,

b.     korzystanie z utworu poprzez włączanie go do innych utworów,

c.     wykorzystywania utworu w całości lub we fragmentach, w tym w  ramach

kompilacji lub połączeń z innymi utworami,

d.	odtwarzania,   utrwalania   i   trwałego   zwielokrotniania   całości   lub   części wszystkimi  znanymi  w  chwili  przenoszenia  autorskich  praw  majątkowych technikami, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, optyczną na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci internetowej,

e.	przekazywania, przechowywania, wyświetlania,

f.	wprowadzania   do   pamięci   komputera   wraz   z prawem   do   wykonywania modyfikacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

g.    umieszczenie opracowań w sieci internetowej, utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

h.	wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utwór utrwalono,

i.	rozpowszechniania    utworu    przez    publiczne    wykonanie,    wystawienia, wyświetlenia,  odtworzenia  oraz  nadania  i  reemitowania,  a  także  publicznego udostępniania  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a w przypadku gdyby autorem była osoba lub osoby trzecie – dostarczy w formie pisemnej taką zgodę Zamawiającemu.

6. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do wyników prac, a w przypadku, gdyby autorem choćby części wyników prac , o którym mowa w  § 1 ust. 1 była osoba lub osoby trzecie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w formie pisemnej Zamawiającemu oświadczenia autora lub autorów o zobowiązaniu się do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich.

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 2500 zł, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umownych, o których mowa w ust. 5 lub 6 powyżej.

8. Strony przyznają, iż dzień przekazania wyników prac  na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdza fakt należytego wykonania przedmiotu umowy i moment przejścia na Zamawiającego praw autorskich do wyników prac . W przypadku gdy Wykonawca nie jest jedynym autorem wyników prac  jest on zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie, najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe są wolne od wszelkich wad i obciążeń. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a w przypadku ich zaspokojenia przez Zamawiającego, do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Postanowienia  zawarte  w  niniejszym  paragrafie  mają  zastosowanie  do  ewentualnych zmian  i  modyfikacji  elementów  autorskich  dokonanych  przez  Wykonawcę  w  okresie obowiązywania gwarancji. Przeniesienie autorskich  praw majątkowych  do odpowiednich  zmian/modyfikacji  następuje  w  ramach  wynagrodzenia,  o  którym  mowa w §  4  ust.  1  Umowy  i  następuje  z  chwilą  podpisania  odpowiedniego  protokołu  odbioru zmiany/modyfikacji.

§ 8 Prawa własności przemysłowej

1.	W przypadku, gdy wynikiem działalności Wykonawcy powstałym w związku z wykonywaniem Umowy będzie projekt wynalazczy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub know-how, z chwilą wydania Zamawiającemu projektu wynalazczego lub know-how i w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości wyłączne prawo do tego projektu lub know-how. Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu powyżej następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2.	Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy, jak i osób trzecich za pośrednictwem których Wykonawca zrealizował niniejszą umowę, wobec Zamawiającego z tytułu przeniesienia i korzystania z praw, które zostały określone powyżej.

3.	Wykonawca oświadcza, iż uregulował wszelkie zobowiązania, w tym ewentualne zobowiązania przyszłe, wobec twórcy/współtwórców wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, zwalniając Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności majątkowej wobec twórcy/współtwórców. Tym samym wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe wobec twórcy/współtwórców będą zaspokojone wyłącznie przez Wykonawcę.

4.  Wykonawca oświadcza, iż prawa własności przemysłowej wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz know-how nie będą naruszać jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, w Wykonawca będzie wyłącznym uprawnionym z tytułu tych praw.

5.   Strony zgodnie ustalają, iż podstawą ustalenia wartości ewentualnie powstałych praw własności przemysłowej lub know-how jest szacunkowa wycena dokonana przez Wykonawcę na etapie ofertowania, a wynagrodzenie należne Wykonawcy wskazane w  wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust.1 wyczerpuje wszelkie jego roszczenia z tytułu przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

6.   Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca nie będzie korzystał w żądanym zakresie z praw wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu, które zostaną przeniesione zgodnie z Umową na Zamawiającego.

§ 9 Dane kontaktowe

      - Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów są:

- ze strony  Zamawiającego: ................................, e-mail: .................., tel....................... b) ze strony Wykonawcy:  ................................, e-mail: .................., tel.......................

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą elektroniczną, na wskazany w niniejszym paragrafie adres mailowy.

4. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 10 obowiązywanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia ………………..

      - Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

        - Wykonawca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w Umowie lub wykonuje je z nienależytą starannością;

        - Zamawiający stwierdzi powtarzające się błędy lub usterki w opracowywanym i wydanym Zamawiającemu Projekcie lub jego części;

        - Zamawiający stwierdzi ponad 7 dniową zwłokę Wykonawcy w wykonaniu, któregokolwiek z obowiązków umownych,

        - zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

            - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej a ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygane polubownie w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia sporu, w przeciwnym razie wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13 Ochrona danych osobowych

      - Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.

      - Wykonawca oświadcza, że Strona spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa, w szczególności RODO.

…………………………………………	       …………………………………………

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

  - Załącznik nr 1 – Oferta,

  - Załącznik nr 2 –  Specyfikacja funkcjonalno-techniczna

  - Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 4 -  Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

| Przedmiot umowy |  |
| --- | --- |
| Zamawiający |  |
| Wykonawca |  |

Odbioru dokonano w dniu:

Odbioru Przedmiotu umowy zawartej w dn. …….. dokonała komisja w składzie wskazanym jak w tabeli poniżej:

| Przedstawiciele Zamawiającego | Przedstawiciele Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Komisja dokonała odbioru Przedmiotu umowy zawartej w dn. …….. oraz stwierdziła, co następuje:

a.	Usługę wykonano zgodnie z umową z dn. ………………………..… TAK/NIE*

b.	Jakość wykonanych usług ocenia się jako zgodną/niezgodną z wymaganiami Zamawiającego*

c.	Usterki / błędy / wady / zastrzeżenia / inne: ….......................

b.	Termin usunięcia usterek / błędów / wad ustalono na dn. ….......................

c.	Uwagi komisji: ….................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

d.	Usługa realizowana przez osoby trzecie współpracujące z Wykonawcą: TAK/NIE*

e.	Przekazano oświadczenia/zgody autora/współautora: TAK/NIE*

f.	Usługę przyjęto/ nie przyjęto*

g.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przyjętą niniejszym protokołem usługę wystawioną fakturę po jej otrzymaniu w terminie 14 dni.

………………………………………               …………………………………………….

podpis osoby w imieniu Zamawiającego                          podpis osoby w imieniu Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl).

Pani/Pana dane osobowe oraz osób, którymi się Pani/Pan posługuje przy wykonywaniu umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub została Pani/Pan wskazana/y jako osoba do kontaktu – w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień
niniejszej umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do
kategorii zwykłych danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty
uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie
ustawy lub inne właściwe przepisy oraz pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – wynika z zawarcia umowy. Odmowa podania
danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji zawartej umowy lub utrudnieniem w jej
realizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i okres
przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie przedawnienia roszczeń
mogących wynikać z ww. umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych, związanych z realizowaną umową. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na podstawy prawne, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać
profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy praw